## Slide 1
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3
0 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15
Blöcke in der gleichen Reihe werden Stripes genannt

## Slide 2
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3
0 | 2 | 4 | 6
1 | 3 | 5 | 7
8 | 10 | 12 | 14
9 | 11 | 13 | 15
Junk Size d. RAIDs
(hier: 8 KB)
Ein Stripe besteht hier somit aus 4 x 8 KB – also 32 KB

## Slide 3
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3
0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 5 | 5
6 | 6 | 7 | 7
RAID-1

## Slide 4
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 | Disk 4
0 | 1 | 2 | 3 | P0
4 | 5 | 6 | 7 | P1
8 | 9 | 10 | 11 | P2
12 | 13 | 14 | 15 | P3
Paritäts-Bit

## Slide 5
C0 | C1 | C2 | C3 | P
0 | 0 | 1 | 1 | XOR(0,0,1,1) = 0
0 | 1 | 0 | 0 | XOR(0,1,0,0)=1
XOR

## Slide 6
Disk 0 | Disk 1 | Disk 2 | Disk 3 | Disk 4
0 | 1 | 2 | 3 | P0
5 | 6 | 7 | P1 | 4
10 | 11 | P2 | 8 | 9
15 | P3 | 12 | 13 | 14
P4 | 16 | 17 | 18 | 19
Rotating Parity